SPIS TREŚCI

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	2

II.	CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU	2

1.	Funkcja, lokalizacja, charakterystyka.	2

2.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	3

III.	Wskazania dla użytkowników obiektu	4

1.	Czynności zabronione.	4

2.	Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	5

IV.	Zalecenia eksploatacyjne w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego OBIEKTU.	6

1.	Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji znajdujących się na

wyposażeniu obiektu.	6

2.	Przeglądy techniczne  i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.	6

3.	Przeglądy ogólne	7

V.	ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO.	7

VI.	SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA.	8

1.	Postępowanie w wypadku pożaru lub zaistnienia innego zagrożenia.	8

2.	Postępowanie po zarządzeniu ewakuacji obiektu.	9

3.	Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.	10

VII.	SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI.	10

VIII.	ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW z ninieJszą instrukcją oraz Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.	10

1.	Szkolenie wstępne	10

IX.	OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE.	11

X.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.	11

1.	Oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

2.	Wzory znaków ewakuacyjnych.

3.	Wzory znaków ochrony przeciwpożarowej.

4.	Szkice sytuacyjne budynku.

5.        Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych - sygnały alarmowe.

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

      - Instrukcja ustala:

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych,

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;

- sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

- Instrukcja nakłada na wszystkich użytkowników Szkoły obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów i zaleceń w niej zawartych.

- Do przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji zobowiązani są również pracownicy innych zakładów, wykonujących prace zlecone jak i osoby fizyczne oraz prawne przebywające na terenie obiektu.

- Zapoznanie pracowników Szkoły z postanowieniami instrukcji spoczywa na osobie kierownika.

- Przyjęcie do wiadomości treści instrukcji powinno być potwierdzone własnoręcznym podpisem /wzór oświadczenia w załączeniu/.

# CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU

## Funkcja, lokalizacja, charakterystyka.

Szkoła Podstawowa Nr 30 umiejscowiona jest w Olsztynie przy ul. Pieczewskiej 10. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jest częściowo podpiwniczony. Składa się z pięciu brył –  A,  B,  C,  D,  E. Kubatura budynku – 39 251,3 m3.  Powierzchnia użytkowa  wynosi 8  167,58 m2.   Powierzchnia  zabudowy  3 898,2 m2.  Powierzchnia  kondygnacji  podziemnej – 1 132,59 m2.  Liczba użytkowników – ............. Obiekt posiada pięć klatek schodowych.

Konstrukcji budynku:

- ściany nośne żelbetowe, ławy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany piwnic z płyt żelbetowych, ściany wyższych kondygnacji żelbetowych, ściany wewnętrzne z elementów wielkoblokowych typu żerańskiego;

- stropy międzypiętrowe z elementów wielkoblokowych żelbetowych;

- stropadach wentylowany na płycie żelbetowej, kryty papą termozgrzewalną.

- Klatki schodowe prefabrykowane, częściowo wylewane o biegach szerokości 1,30 m.

Klasa „C” odporności pożarowej.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji | Powierzchnia zabudowy 3 898,2 m2. Powierzchnia użytkowa 8 167,58 m2. Kubatura 39 251,3 m3. Wysokość budynku 11 m – obiekt niski (N). Obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. |
| Odległość od obiektów sąsiednich | Odległości od obiektów sąsiednich spełniają wymogi w zakresie ochrony ppoż. zawarte w przepisach techniczno - budowlanych – min. 8 m od budynków sąsiednich. |
| Parametry pożarowe substancji palnych | W obiekcie nie przewiduje się występowania, materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo. |
| Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w obiekcie / na kondygnacji | Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III. Cztery grupy ok. 250 osób ba kondygnacji, z pomieszczeń gimnastycznych ok. 100 osób, z pomieszczeń kuchennych 7 osób. |
| Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych | Strefy oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem – nie występują. |
| Podział na strefy pożarowe | Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. |
| Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych | Obiekt wykonany w klasie „C” odporności pożarowej. Tzn., że jego elementy powinny spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej: Główna konstrukcja nośna .. ............. R 60 Konstrukcja dachu............................. R 15 Stropy ............................................... REI 60 Ściana zewnętrzna..............................EI 30 Ścianki działowe................................ EI 15 Przekrycie dachu.................................E 15 Wszystkie elementy budowlane w obiekcie powinny spełniać warunek nie rozprzestrzeniania ognia. |
| Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, | Ze Szkoły jest zapewniona możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz obiektu poprzez pięć wyjść ewakuacyjnych. Ogółem budynek posiada 10 otworów drzwiowych prowadzących z parteru na zewnątrz. Odległość od najdalszego miejsca w obiekcie do wyjścia na zewnątrz (długość dojścia ewakuacyjnego) spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych i jest mniejsza niż 40 m. Wszystkie drzwi, stanowiące jednocześnie wyjścia ewakuacyjne z obiektu i są otwierane na zewnątrz. Budynek wyposażono w oznakowanie ewakuacyjne i pożarnicze zgodne z PN –92/N-01256/01-04. |
| Instalacje użytkowe | Instalacja elektroenergetyczna Instalacje grzewcze - centralne ogrzewanie zasilane z węzła cieplnego (wymiennikowni). |
| Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe i bezpieczeństwa | Obiekt posiada instalację piorunochronną – ochrona podstawowa. Ponadto instalację wodociągową p.poż. (Hydranty wewnętrzne) zasilaną z miejskiego wodociągu poprzez pompy przeciwpożarowe. |
| Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, | gaśnica śniegowa GS5x - 1 szt., gaśnica proszkowa GP4x - 9 szt., gaśnica proszkowa GP2 - 4 szt., gaśnica proszkowa GP6 - 12 szt., gaśnica proszkowa GP3 - 1 szt., uniwersalnych typu ABC i BC. |
| Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru | Miejska sieć hydrantowa. Wydajność 20l/s. |
| Drogi pożarowe | Wymagane. Zapewnione. |

# Wskazania dla użytkowników obiektu

## Czynności zabronione.

W obiekcie Szkoły oraz na terenie do niej przyległym zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. W szczególności zabronione jest:

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo (cieczy lub gazów palnych),

- w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa;

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób nie-zgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

- garażowanie pojazdów silnikowych, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 10 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi,

- rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),

- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych (min 1,4 m);

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

- wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

- przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

- użytkowanie i przechowywanie w obiekcie butli z gazami płynnymi.

## Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Właściciel, zarządca lub użytkownicy obiektu:

- utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

- wyposażają obiekt, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

- umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

- oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

- drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,

- utrzymują drogi pożarowe w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej;

# Zalecenia eksploatacyjne w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego OBIEKTU.

## Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji znajdujących się na wyposażeniu obiektu.

Obowiązkiem właściciela /zarządcy obiektu jest przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań stanu technicznego budynku oraz instalacji wewnętrznych:

- co 12 miesięcy – sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych). Uprawnieni do wykonywania ww. czynności  są osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do instalacji kominowych. Co najmniej cztery razy do roku należy przeprowadzać czyszczenie przewodów kominowych.

- raz na 5 lat – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń  i  środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- co 12 miesięcy – badanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych.

## Przeglądy techniczne  i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Wyżej wymienione czynności powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku. Z uwagi na powyższe należy przyjąć następujące czasookresy przeglądów:

- co 12 miesięcy – przegląd techniczny i konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego

- co 12 miesięcy – kontrola sprawności oświetlenia awaryjnego oraz sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

## Przeglądy ogólne

Powinny zostać odnotowane przez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Polegają  na:

- przeprowadzeniu, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- okresowym sprawdzaniu stanu oznakowania obiektów i urządzeń p.poż. tablicami i znakami ochrony przeciwpożarowej.

- okresowych kontrolach rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Rozmieszczenie sprzętu w budynku przedstawiono na szkicach.

# ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (np. spawanie, lutowanie, zgrzewanie), mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel/zarządca obiektu jest obowiązany:

  - ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

  - ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

  - wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

  - zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

  - zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, należy:

  - zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych;

  - prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

  - mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

  - po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

  - używać do wykonywania prac wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

# SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA.

## Postępowanie w wypadku pożaru lub zaistnienia innego zagrożenia.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

W OBIEKCIE SZKOŁY

Podstawa uruchomienia procedury:

- zauważenie pożaru w budynku,

- wystąpienie innego miejscowego zagrożenia (technicznego, chemicznego, ekologicznego, terrorystycznego) np.: zagrożenie katastrofą budowlaną, zagrożenie wybuchem, skażenie chemiczne, skażenie biologiczne, informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego.

W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA:

Wszyscy pracownicy i wychowawcy (użytkownicy obiektu) mają obowiązek:

  - Powiadomić o niebezpieczeństwie współpracowników, wychowawców prowadzących zajęcia i inne osoby przebywające w budynku otwierając drzwi do pomieszczeń oraz informując o rodzaju zagrożenia, apelując o zachowanie spokoju, wzywają do spokojnego opuszczenia zagrożonych pomieszczeń,

  - Powiadomić Państwową Straż Pożarną – tel. 998,

  - Ewakuować dzieci oraz inne osoby z zagrożonego rejonu – w razie potrzeby uruchomić procedurę ewakuacji całego budynku,

  - W miarę możliwości przystąpić do akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic i hydrantów wewnętrznych) pamiętając o wcześniejszym odłączeniu energii elektrycznej (wyłącznik znajduje się w pomieszczeniach szatni o odpowiednim oznaczeniu i klucz znajduje się na portierni w skrzynce z kluczami ewakuacyjnymi),

  - Jeżeli są osoby poszkodowane wezwać pogotowie ratunkowe – tel. 999,

  - Zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób niepowołanych,

  - Po przybyciu Straży Pożarnej podporządkować się poleceniom Kierownika Akcji Ratowniczej.

# Każdy pracownik (użytkownik obiektu) jest obowiązany pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego. Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu stosować gaśnice proszkowe lub na dwutlenek węgla będące na wyposażeniu obiektu,

- usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności mogące się zapalić i  łatwo rozprzestrzeniać ogień na inne części obiektu

- szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku.

## Postępowanie po zarządzeniu ewakuacji obiektu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA – EWAKUACJA Z OBIEKTU SZKOŁY

Podstawa uruchomienia procedury – zarządzenia ewakuacji:

- zauważenie pożaru w budynku – w każdym przypadku gwałtownego rozwoju pożaru, niemożliwego do opanowania przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,

- wystąpienie innego miejscowego zagrożenia (technicznego, chemicznego, ekologicznego, terrorystycznego) np.: zagrożenie katastrofą budowlaną, zagrożenie wybuchem, skażenie chemiczne, skażenie biologiczne, informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Decyzję o zarządzeniu ewakuacji ludzi z obiektu podejmuje Dyrektor Szkoły lub osoba aktualnie go zastępująca.

OGŁOSZENIE EWAKUACJI:

Sygnał alarmowy do rozpoczęcia ewakuacji osób z budynku lub jego części rozgłaszają pracownicy bezpośrednio głosem lub przy użyciu aparatury nagłaśniającej i trzykrotnie powtarzając głosem formułę:

UWAGA, UWAGA, UWAGA! ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU
PROSZĘ OPUŚCIĆ OBIEKT!

UDAĆ SIĘ W REJON ZBIÓRKI – BOISKO SZKOLNE!

lub przy użyciu dzwonka alarmowego zgodnie ze sposobem ogłaszania alarmów (stanowiący załącznik).

POSTĘPOWANIE PODCZAS EWAKUACJI:

- Przerwać zajęcia wychowawcze, poinformować dzieci o konieczności ustawienia się w dwuszeregu i spokojnego opuszczenia budynku. Uczniowie zostawiają w sali wszelkie przedmioty,

- Wychowawca powinien odłączyć od sieci używane odbiorniki energii elektrycznej, zamknąć okna, zabrać z pomieszczenia swoje rzeczy osobiste i dziennik lekcyjny,

- Opuścić wraz z grupą klasową pomieszczenie, sprawdzić czy nikt nie został w  klasie i udać się najkrótszą drogą do wyjścia z budynku i dalej do rejonu zbiórki ,

- W razie złych warunków atmosferycznych podczas ewakuacji dzieci z sal rozdać im koce, aby mogły się nimi okryć w rejonie zbiórki,

- Wychowawcy zapewniają równomierny ruch ewakuowanych grup dzieci, najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz budynku, tak aby drogi ewakuacji się nie krzyżowały,

- W rejonie zbiórki wychowawcy sprawdzają wg listy obecności czy wszystkie dzieci opuściły budynek.

## Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.

Sposób uruchamiania i zasada działania gaśnicy proszkowej.

Na wyposażenie obiektu mogą być zastosowane gaśnice proszkowe z zaworem zbijakowym. Gaśnice proszkowe są wyposażone w wężyk gumowy o długości około 50 cm zakończony zaworem odcinającym z dźwignią.

Uruchomienie gaśnicy:

- zabrać gaśnicę z miejsca usytuowania i podbiec w pobliże powstałego ognia;

- wyjąć zawleczkę – zerwać plombę,

- wcisnąć zbijak do wnętrza głowicy lub nacisnąć i zwolnić dźwignię(odczekać 5 sekund,

- trzymając w ręku wężyk elastyczny skierować go w stronę ognia i nacisnąć dźwignię zaworu wylotowego,

- wydostający się strumień proszku skierować bezpośrednio na ogień (po obwodzie ku środkowi),

- podczas działania gaśnicy nie odwracać jej do góry dnem

# SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI.

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej 2 razy na rok przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. – obowiązek ten dotyczy również Szkoły.

Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie o terminie wyżej wymienionych działań, nie później niż 1 tydzień przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ćwiczenia ewakuacyjne, w miarę możliwości należy przeprowadzać przy udziale jednostek Państwowej Straży Pożarnej, z wykorzystaniem procedur przedstawionych w rozdziale VI.

# ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW z ninieJszą instrukcją oraz Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.

Pracownicy Szkoły powinni odbyć dwa rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:

## Szkolenie wstępne

Musi  je odbyć każdy nowo-przyjmowany pracownik przed podjęciem pracy.

Szkolenie to powinno obejmować:

- zapoznanie z organizacją ochrony przeciwpożarowej,

- zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi występującymi na stanowisku pracy,

- zaznajomienie z niniejszą instrukcją,

- wyposażenie budynku szkoły w sprzęt gaśniczy,

- sposób użycia podręcznego sprzętu ppoż. w razie pożaru,

- zasady alarmowania jednostek ratownictwa,

Szkolenie  prowadzi osoba reprezentująca pracodawcę posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe.  Po odbytym szkoleniu pracownik podpisuje stosowne oświadczenie wg załącznika do niniejszej instrukcji.

# OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE.

- Ustawa z dnia 24  sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

- Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- PN- 92/N- 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN- 92/N- 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

## Oświadczenie o zapoznaniu z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

## Wzory znaków ewakuacyjnych.

## Wzory znaków ochrony przeciwpożarowej.

## Szkice sytuacyjne budynku.

5.   Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych – Sygnały Alarmowe.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a/ oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie przy ul. Pieczewskiej 10. W związku z tym przyjąłem/am/ do wiadomości informacje w zakresie objętym Instrukcją i zobowiązuję się do jej przestrzegania i stosowania. Znajome mi są przepisy przeciwpożarowe, zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynku, zasady postępowania w przypadku pożaru, prowadzenia ewakuacji oraz posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

OLSZTYN; dnia ....................................

_________________________________

/podpis osoby składającej oświadczenie/