Załącznik Nr 1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT SZATNI I WĘZŁÓW SANITARNYCH

w Szkole Podstawowej  nr 30 w Olsztynie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część  opisowa

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY	3

4.	OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH	3

5.	DANE OGÓLNE BUDYNKU (w zakresie opracowania)	4

6.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	4

7.	INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	4

8.	Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	4

9.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.	4

10.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	4

11.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych.	4

12.	UKŁAD FUNKCJONALNY	5

13.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH	5

14.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	5

14.1.	POSADOWIENIE I FUNDAMENTY	5

14.2.	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE	5

14.3.	ŚCIANY DZIAŁOWE	6

14.4.	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE	6

14.5.	KONSTRUKCJA  DACHU	6

15.	IZOLACJE	6

16.1.	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE	6

16.1.1.	ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE	6

16.1.2.	IZOLACJA POSADZEK	7

16.1.3.	IZOLACJA PRZECIWWODNA I PAROIZOLACJA DACHU	7

17.	OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA.	7

18.	WENTYLACJA	7

18.1.	WENTYLACJA GRAWITACYJNA	7

19.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	7

19.1.	PODŁOGI I POSADZKI	7

19.2.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	7

19.3.	MALOWANIE	7

20.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE	7

21.	STOLARKA DRZWIOWA	7

22.	WARUNKI OCHRONY P.POŻAROWEJ	8

23.	PROJEKTOWANE INSTALACJE	8

- Część  Rysunkowa

| Nr | Nazwa arkusza |
| --- | --- |
| A-1 | RZUT PARTERU |
| A-2 | PRZEKROJE |
| A-3 | ZESTAWIENIE DRZWI |
| A-4 | UMYWALNIE - KOLORYSTYKA |
| A-5 | POSADZKA KOLORYSTYKA |
| A-6 | SZATNIE - KOLORYSTYKA |
| A-7 | WIDOKI 3D |
| A-8 | SANITARIATY - KOLORYSTYKA |

K-1        NADPROŻE  DRZWIOWE

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego;

- Uzgodniona przez Inwestora koncepcja projektu;

- Wizja lokalna na terenie inwestycji;

- Uzgodnienia międzybranżowe;

- Obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany wielobranżowy remontu szatni i węzłów sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie.

Zakres opracowania wielobranżowego projektu budowlanego obejmuje:

- Architekturę;

- Konstrukcję;

- Instalacje sanitarne wewnętrzne;

- Instalacje elektryczne wewnętrzne;

# LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY

Szkoła podstawowa nr 30 w Olsztynie znajduje się w południowej części miasta przy ul. Pieczewskiej 10 (os. Jaroty). Otoczenie szkoły to zabudowa mieszkaniowa i od strony północnej park.

Budynek został zbudowany w latach siedemdziesiątych XXw. w technologii wielkiego bloku. Ściany nośne, stropy i znaczną część przewodów wentylacji grawitacyjnej w zapleczu sali sportowej wykonano z płyt kanałowych. Stropodach niewentylowany o konstrukcji z płyt kanałowych układanych ze spadkiem ok. 5%. Znajdują się tu dwa zespoły szatni z umywalniami i zespół sanitariatów (damski, męski i pomieszczenie na sprzęt porządkowy. Pozostałe pomieszczenia zaplecza to: dwa pokoje nauczycielskie, magazyny sprzętu sportowego, sala pomocnicza i sala gier stołowych. Szatnie, umywalnie i sanitariaty nie mają naturalnego oświetlenia. Posadzki – płytki lastrykowe. Ściany malowane – farby emulsyjne + lamperie olejne. W umywalniach i w.c. glazura do wysokości ok. 2,00m. Pierwotna stolarka okienna została wymieniona na okna z PCW – stan dobry. Stolarka drzwiowa jest w stanie złym. Ogrzewanie budynku – centralne.

# OPIS ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont szatni i sanitariatów zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie. Projektuje się zmodernizowanie zespołów szatni, umywalni i w.c.. W umywalniach zostaną zamon-towane kabiny natryskowe i kabiny w.c. z wodoodpornych płyt HPL. Wymienione zostaną drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki. Lastrykowe płytki posadzek zostaną zastąpione obiektowymi wykładzinami winylowymi (antypoślizgowość R10), w umywalniach i w.c. płytki gresowe (antypoślizgowość R10). Pod nowe posadzki należy wykonać warstwę wyrównującą i wygładzającą. w umywalniach i w zespole sanitariatów ściany do wysokości 3,00m wyłożyć płytkami zgodnie z rysunkiem. W pomieszczeniach szatniowych, umywalniach i sanitariatach projektuje się sufit podwieszony z płyt GKI montowanych na ruszcie z profili stalowych. Leżaki wentylacji grawitacyjnej należy poprowadzić na sufitem podwieszonym. Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem już wyremontowanych) malowane farbami zmywalnymi o podwyższonej odporności na użytkowanie. Wyposażenie szatni – ławki szatniowe o długości 1,00m i 2,00m z wieszakami na ubrania i półką na buty.

# DANE OGÓLNE BUDYNKU (w zakresie opracowania)

| Powierzchnia użytkowa | Pu | 453,62 m2 |
| --- | --- | --- |
| Kubatura | Vc | 1 958,38 m3 |
| Kubatura części ogrzewanej | Ve | 1 958,38 m3 |

| ilość kondygnacji: | 1 |
| --- | --- |
| wysokość kondygnacji naziemnych (min.- max.) w świetle stropu i posadzki | 3,21 - 3,79 m |

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie wchodzi w zakres opracowania.

# INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania  obiektu analizowano w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Odległości projektowanego  budynku do granicy działki sąsiada nie przekraczają minimalnych wartości określonych w w/w rozporządzeniu. Projektowany budynek nie spowoduje nadmiernego zacienienia sąsiednich działek. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce 18-8/5 na której został zaprojektowany.

# Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Nie dotyczy.

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne.

# Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych.

Nie dotyczy.

# UKŁAD FUNKCJONALNY

Bez zmian.

Ogrzewanie – centralne istniejące. Wymiana grzejników w szatniach i umywalniach.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

  - Zestawienie pomieszczeń

| Nr | Nazwa | Pow.m2 | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Parter |  |  |  |
| 1 | KORYTARZ | 92,83 |  |
| 2 | PRZEDSIONEK | 2,79 |  |
| 3 | SALA GIER STOŁOWYCH | 81,79 | pom. wyremontowane |
| 4 | SALA POMOCNICZA | 68,18 | pom. wyremontowane |
| 5 | SPRZ.PORZ. | 1,89 |  |
| 6 | W.C.-M. | 3,23 |  |
| 7 | W.C.-D.i N. | 4,16 |  |
| 8 | MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO | 24,57 |  |
| 9 | POK. NAUCZYCIELI WYCH. FIZ. 3os. | 27,69 |  |
| 10 | POK. NAUCZYCIELI WYCH. FIZ. 3os. | 21,59 |  |
| 11 | MAG. SPRZĘTU GIMNASTYCZNEGO | 23,32 |  |
| 12 | PRZEDS. SZATNI | 4,44 |  |
| 13 | SZATNIA | 9,99 |  |
| 14 | UMYWALNIA | 15,89 |  |
| 15 | SZATNIA | 20,48 |  |
| 16 | SZATNIA | 20,48 |  |
| 17 | UMYWALNIA | 15,89 |  |
| 18 | SZATNIA | 9,98 |  |
| 19 | PRZEDS. SZATNI | 4,44 |  |
| Suma ogólna:: 19 | 453,63 |  |

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

# POSADOWIENIE I FUNDAMENTY

Istniejące.

# ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Istniejące.

# ŚCIANY DZIAŁOWE

Pustaki Pd2 lub cegła silikatowa drążona.

Ściany działowe z płyt GKI na szkielecie stalowym – pokoje nauczycielskie.

W związku z koniecznością poszerzenia otworów drzwiowych w ścianach działowych nadproża nad otworami drzwiowymi „zbroić” dwoma prętami ø12 (o długości = szerokości otworu drzwiowego + 2x 25cm).

# ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

W związku z koniecznością poszerzenia otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej

nad otworem drzwiowym zaprojektowano nadproże stalowe, złożone z kształtowników walcowanych 2x[120 skręcanych śrubami M12 co 35cm.

TECHNOLOGIA  WYKONANIA  NADPROŻA STALOWEGO

W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ

1.  Na ścianie wytrasować obrys projektowanego otworu.

2.  Podstemplować strop od strony korytarza,

3. W istniejącej ścianie należy wykuć poziomą bruzdę wysokości przewidzianej belki

zwiększoną o 40-50 mm w celu umożliwienia wypełnienia jej zaprawą.

Głębokość bruzdy powinna odpowiadać szerokości półek z zapasem na tynk.

Głębokość oparcia na podporach min. 25 cm. z każdej strony.

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonać poduszki betonowe

z betonu C15/20 lub zaprawy cementowej M8 o grubości min. 10 cm. i długości

min. 25 cm.

5. Bruzdę  przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem a następnie przemyć

zaczynem cementowym i wstawić belkę stalową, którą czasowo

należy zamocować drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń

wokół końców belek wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową.

Otwór  między belką a murem wypełnić bezskurczową zaprawą lub wilgotną

zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ją ubijając.

6. Drugą belkę nadproża można założyć po ok. 5 dniach od zamontowania pierwszej

7. Po osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości

wszystkie belki przewiercamy na wylot co około 35 cm i skręcamy śrubami  M12

w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.

8. Po kolejnych 5 dniach rozebrać podstemplowanie i wyburzyć wyznaczony

wcześniej fragment ściany uzyskując pożądany otwór

9. Na stopki belek założyć siatkę stalową  Rabitza i obrzucić zaprawą cementową

marki M15  i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku cementowo-wapiennego.

10. Otynkować ościeża uzyskanego otworu.

# KONSTRUKCJA  DACHU

Istniejąca.

# IZOLACJE

## IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

## ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Istniejące

## IZOLACJA POSADZEK

Istniejąca.

## IZOLACJA PRZECIWWODNA I PAROIZOLACJA DACHU

Istniejąca.

# OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA.

Nie wchodzi w zakres opracowania.

# WENTYLACJA

## WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Istniejąca.

# ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

## PODŁOGI I POSADZKI

Opis poszczególnych warstw podłogowych na przekrojach architektury.

Posadzki :

Wykładziny  winylowe obiektowe (R10).

Pomieszczenia umywalni, w.c. i pom. na sprzęt porządkowy:  gres na kleju, ścieralność kl. III-IV, nasiąkliwość 2-4% wsp. antypośl. min. R10,

## TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Na ścianach tynki cementowo wapienne, + szpachla gipsowa .

We wszystkich pomieszczeniach „mokrych”  okładzina ścian do wysokości min. 3,00m płytkami łazienkowymi.

## MALOWANIE

Pomieszczenia malowane farbami  zmywalnymi o podwyższonej odporności na użytkowanie - kolory jasne, ciepłe.

# ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

# STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejściowe do budynku – aluminiowe (ciepłe profile), malowane na kolor ciemnoszary łupkowy RAL 7015. przeszklone szkłem bezpiecznym zaopatrzone w odbojnik i samozamykacz np. Geze TS 2000 z blokadą przy rozwarciu 900, dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Współczynnik dla drzwi zewnętrznych 1,5 W/(m2·K)

Drzwi wewnętrzne – stalowe z ościeżnicami stalowymi i aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym (korytarz) – wg zestawienia drzwi.

# WARUNKI OCHRONY P.POŻAROWEJ

Bez zmian.

# PROJEKTOWANE INSTALACJE

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- Oświetleniowa i gniazd wtykowych;

BRANŻA SANITARNA:

- Wod-kan;

| PROJEKTOWAŁ: |  | SPRAWDZIŁ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Zbigniew Kowalkowski (architektura) upr.100/89/OL |  | mgr inż. arch. Marian Ceynowa (architektura) upr.59/99/Ol |  |
| mgr inż. Czesław Hryniewicz (konstrukcje) upr. 20/90/OL |  | mgr inż. Zbigniew Wojciechowski (konstrukcje) upr. 202/89/OL |  |