|  | Biała, dnia 13.12. 2016 r. |  |
| --- | --- | --- |

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości

kwoty 30.000 euro.

Na  świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd  olejowych  kotłów grzewczych  mieszczącej się w kotłowni  budynku głównego   Młodzieżowego Ośrodka   Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej   Biała  ul. Parkowa 1     64-980  Trzcianka.

I       Nazwa (firma), adres Zamawiającego ;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny  Sendlerowej w Białej

Biała  ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka.

NIP 763 212 00 67

II     Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach wykonanego przeglądu dla w/w punktów – jeden raz przed sezonem grzewczy

(do dnia 15.10.2017 r.) należy wykonać: - ogólną ocenę stanu instalacji kotłowni,

- czyszczenie i wyregulowanie palnika zgodnie z zaleceniami producenta palnika (należy

zdemontować palnik, sprawdzić zabezpieczenia, sprawdzić i ewentualnie wymienić dysze,

skontrolować elektrody, ponownie zamontować ),

- wymianę filtrów oleju,

- wykonanie analizy spalin,

-wyminę innych niesprawnych elementów kotła grzewczego stwierdzonych podczas przeglądu.

-sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu protokołu przeglądu urządzeń (potwierdzone

przez odpowiednią osobę, dla każdego obiektu odrębnie)

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto usługi dotyczące naprawy (usuwania awarii)

nie wchodzące w zakres usług serwisowych. Powyższe naprawy będą realizowane na podstawie

pisemnych zleceń w ramach umowy. Do naprawy kotłów i automatyki kotłowej Wykonawca

przystąpi nie później niż 12 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Usługi określone w przedmiocie zamówienia mają być wykonywane przez osoby posiadające

stosowne uprawnienia.

Wykonawca musi posiadać dostęp do części serwisowych celem sprawnego wykonania naprawy i

usunięcia powstałej awarii.

Elementy montowane podczas przeglądu i prowadzonych napraw powinny posiadać stosowne

certyfikaty i atesty bezpieczeństwa zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

III.      Termin wykonania zamówienia – zamówienie należy wykonać w terminie:  - przegląd okresowy

kotłów grzewczych do 15.10.2017 r.  - naprawy i usuwanie awarii do 31.12.2017r

IV.       Kryteria oceny :

1.1  80%          - cena,  brutto,

1.2  20%	- termin płatności za wykonaną usługę,

1.1  cena – 80%

Pmin ofert y

Px,y =      --------------------------  * Waga 100% * 80 pkt.

P oferty x,y

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:

- Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej

- P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty

- przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta

- waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru

1.2  Termin płatności za wykonaną usługę 20 %.

Za wykazany termin płatności  Wykonawca otrzyma  wskazaną ilość punktów.

- Termin płatności za wykonaną usługę  od 1   do   7 dni –    5 pkt.

- Termin płatności za wykonaną usługę  od 8   do 14 dni –  10 pkt.

- Termin płatności za wykonaną usługę  od 15 do 20 dni – 15 pkt.

- Termin płatności za wykonaną usługę   od 21do 30 dni – 20 pkt.

V.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej  w Białej

Biała  ul. Parkowa 1,   64- 980  Trzcianka

-sekretariat

nie później niż do dnia 29.12.2017r.  do godziny 10.00

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Młodzieżowy Ośrodek  Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

Biała ul. Parkowa1,  64-980  Trzcianka

OFERTA  NA  <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM    29.12.2016r.    GODZ. 10:15.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest

maszynopis lub wydruk komputerowy).

  - przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej  w Białej

Biała ul. Parkowa 1   64-980 Trzcianka

  - złożyć w sekretariacie  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej  w Białej

Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

  - wypełniony i podpisany formularz oferty,

  - podpisany projekt umowy    załącznik Nr 1,

  - oświadczenie załącznik Nr 2,

VI.   Osoba do kontaktu Pan Ostrowski Wacław  nr. telefonu   692 296  643

VII.  Otwarcie ofert nastąpi dnia  29.12.2016 r.  o godzinie  10:30  w siedzibie Zamawiającego w

Sali Konferencyjnej   Nr 10 .

Dyrektor  MOS

Sławomir Milczarek